## Slide 1: Die Fortbewegung der Ameise
Bionik Fortbewegung, Untereinheit 4

## Slide 2: Ein Blick auf den sechsfüssigen Gang

## Slide 3
Wie bewegen sich Ameisen eigentlich genau fort?
Video:Blattschneiderameisen, Naturhistorisches Museum Basel, Ernest Hägni, FHNW-Tebisio, 2019
Notes: Aufforderung an die Studierenden die Charakteristiken des Ameisenganges zu beobachten und zu beschreiben.
z.B. auch : Weshalb fällt die Ameise nicht um, welche Beine helfen bei der Balance, welche geben Vorschub?

## Slide 4
Den sechsfüssigen Gang entziffern
Figur 9 aus: https://jeb.biologists.org/content/217/13/2358.figures-only
Notes: In der unteren Bildleiste zeigen die Dreiecke jeweils auf, das die Ameise immer mit mindestens 3 Beinen den Boden berührt und dadurch Stabilität im Gang erhält
Nächste Folie: Ausführliche Erklärung zum Ameisengang von Lars Reinhardt von der Universität Jena

## Slide 5: Charakteristik
Waldameisen der Art Formica polyctena bewegen sich, gemessen an ihrer Größe sehr schnell fort: Sie schaffen 26 Körperlängen pro Sekunde – ein Mensch müsste dafür immerhin 140 Stundenkilometer schnell laufen.
Ein Team um Lars Reinhardt von der Universität Jena hat untersucht, wie die Tiere diese Geschwindigkeit erreichen. Demnach nutzen die Tiere eine Gangart, die man als alternierenden Tripod-Gang bezeichnet. Dabei bewegen sich immer Vorder- und Hinterbein einer Seite sowie das mittlere Bein auf der anderen Seite gemeinsam, und es haben zu jedem Zeitpunkt drei Beine Kontakt zum Boden.
So viel Bodenhaftung ist zwar sehr kraftraubend, dafür steht die Ameise auf jedem Untergrund sicher und kann außerdem schnell die Richtung wechseln. Wegen dieser Besonderheit ist das als "grounded running" bezeichnete Bewegungsmuster auch als Fortbewegungsstrategie für sechsbeinige Roboter zum Beispiel zur Erkundung von Katastrophenschauplätzen im Gespräch.
Jedes der drei Ameisen-Beinpaare hat laut den Forschern übrigens eine andere Funktion: Das hintere Beinpaar sei der Hauptantrieb für die Vorwärtsbewegung, die Vorderbeine hätten vor allem eine Bremswirkung und das mittlere Beinpaar trage zur Stabilisierung des Ganges bei.

## Slide 6: Eignung für die Fortbewegung bei Roboter
Trittsicherheit durch Bodenkontakt mit jeweils 3 Beinen
Unebenheiten können “übergangen werden“ z.B. Steine oder Treppen
Räder stehen bei Unebenheiten schnell an
Gleichgewichtsverteilung
Schwerpunkt liegt tief
Notes: Übung mit Seil, das um die Kontaktstelle am Boden eines knienden und einer stehenden Lernenden gelegt wird – sichtbar machen der Gewichtsverteilung. Es wird klar, das das gleiche Gewicht auf verschiedene Flächen verteilt wird und 2 Füsse eine viel grössere Balanceleistung voraussetzen. Auch ein wenig Schubsen möglich- Balance
Dies zeigt sich auch darin, dass vierbeinige Tiere oft schon Stunden nach ihrer Geburt laufen können; der Mensch benötigt dazu ca. ein Jahr.

## Slide 7
Wie lässt sich die natürliche Vorgabe technisch übersetzen?
Figur 15 aus: http://www.zeno.org/Naturwissenschaften/M/Reitter,+Edmund/Fauna+Germanica.+Die+Käfer+des+Deutschen+Reiches/1.+Band/Einleitung/Terminologie+der+Larven
Notes: Betrachtet man ein Ameisenbein im Detail wird klar, dass das natürliche Vorbild schon sehr komplex erscheint. Beuge- und Streckmuskeln und die Gelenke ermöglichen einen präzisen Bewegungsablauf. Eine technische Umsetzung, die dieses Vorbild 1:1 nachahmt ist nur mit Hightech umsetzbar, wie könnte dies, mit uns zugänglichen technischen Mitteln, umgesetzt werden? (Dieser Transfer ist immer ein Kernthema in der Bionikforschung)
Frage an die Studierenden: Wir möchten einen Roboter mit 6 Beinen herstellen, wie könnte der Bewegungsapparat stark vereinfacht umgesetzt werden, Ideen?
Andere Frage: Wie werden in der Technik Maschinen angetrieben? -> Überleitung zur nächsten Folie

## Slide 8
Bewegungsablauf technisch übersetzen
Rotation
Standardantrieb in der Technik
„Beinbewegung“
Grafik: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Antriebe in der Technik geben in fast allen Fällen eine rotierende Kraft aus- wie kann dies in eine vereinfachte “Beinbewegung“ übersetzt werden.

## Slide 9
Technische Übersetzung
Erste Teile herstellen / Beine
Grafik: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: “Da wir 6 Beine brauchen wird die Sache noch ein weniger komplizierter. Gehen Sie davon aus, dass wir einen Motor pro Seite unseres Ameisenroboters brauchen. D.h. mit einem Motor sollen 3 Beine bewegt werden.“

## Slide 10: Mechnische Hilfestellung
Es folgen 2 Beispiele für Kraftumlenkungen, wie sie für die Bewegung der Beine benötigt werden
Beobachte:
Wie wird die Kraft von der Rotation ausgehend umgelenkt?
Welche Bewegungen resultieren?
Experimentiere:
Finde eine Möglichkeit die beiden Bewegungen miteinander zu kombinieren
Notes: Eine Hilfestellung zur Inspiration bei der Lösungsfindung.

## Slide 11
Video: Ernest Hägni, PH-FHNW, Technisches Gestalten, 2018
Notes: Auftrag an die Lernenden: Beobachten und erklären Sie wie die Bewegung aus der Rotation in eine Pendelbewegung umgelenkt wird
Kennen Sie eine Anwendung wo dieses Prinzip vorkommt? (Scheibenwischer, etc)

## Slide 12
Video: Ernest Hägni, PH-FHNW, Technisches Gestalten, 2018
Notes: Auftrag an die Lernenden: Beobachten und erklären Sie auch hier wie die Kraftumlenkung erzeugt wird.
Woher kennen Sie dieses Prinzip? (Kolbenmotor, etc)

## Slide 13
Experimentieren
Der erste “Schritt“ zum Ameisenroboter
-> Tüfteln am Bewegungsapparat
Grafik: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020

## Slide 14
Benötigtes Material pro Gruppe
Fotografie: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: -Materialauslage betrachten
-(Material benennen)
-Gruppen bilden mit 2-4 Lernenden ( in der Gruppe macht es mehr Spass zu knobeln)
-Jede Gruppe nimmt einen Satz von dem gezeigten Material (Beine –Mundspatel- werden von den Lernenden hergestellt- bei übernächster Folie)

## Slide 15: Hinweise zur Verwendung
Montagebrett aus Wellkarton
Befestigung der Räder mittels Gewindeschrauben, Unterlagsscheiben und Muttern
Mundspatel als Beine und Konstruktionshilfen
Holzplättchen für die Nivelierung
Stücke von Schweisstäben und Silikonschlauch als Gelenke
Notes: Es folgt der Grundaufbau nach Anleitung

## Slide 16
Stellen Sie die 3 Beinteile für das Experiment her
Siehe Aufgabenblatt: 03_Arbeitsblatt_Fortbewegung
Notes: Austeilen des Aufgabenblattes: Aufgabenblatt 03_Arbeitsblatt_Fortbewegung

## Slide 17
Ausgangsanordnung für das Experimentieren
Die Antriebsrolle wird mittels Gewindeschrauben, Unterlagsscheiben und Mutter am Karton befestigt.
Fotografie: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020

## Slide 18
Ausgehend vom Antriebsrad wird die Kraft auf ein kleineres Rad übersetzt.
Dies führt zu mehr Umdrehungen für die Bewegung - bringt aber vor allem Platz für die weitere Konstruktion.
Fotografie: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Ab hier sollen die Lernenden mit den Mundspateln experimentieren
Frage an die Lernenden: Wie kann bei dieser Anordnung mit Hilfe von einem Stabelement (Mundspatel) eine Beinbewegung erzeugt werden?
Denken Sie an die beiden vorhergehenden Filme zurück- wie werden da Bewegungen aus der Rotation erzeugt?

## Slide 19
Ein Bein wird mittels Drahtstift und Stopper
Auf dem kleinen Rad befestigt.
Was macht das Bein, wenn das kleine Rad in Bewegung gesetzt wird? Experimentiere!
Fotografien: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Erster Hinweis
Fragen an die Lernenden:
Welche Bewegung macht das Bein nun? Kann es Kraft ausüben?
(Nein, es weicht aus, muss wohl noch weiter befestigt werden damit Kraft auf einen Untergrund ausgeübt werden kann)
Mit Finger, wie auf Bild rechts, festhalten und Bewegung beobachten ( 1. Die Bewegung wird eingeschränkt und kann Kraft ausüben 2. der Spatel dreht sich leicht unter dem Finger -> Befestigung muss auch ein Drehgelenk sein)

## Slide 20
Gelenk anbringen um der Drehung
des Beines entgegen zu wirken
Ein Holzklötzchen zur Nivelierung unterlegen und die Verlängerung daran befestigen. Hiermit kann die Kraft nun gerichtet auf den Boden gerichtet werden beim Laufen.
Fotografien: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Bild links: Anstatt Finger eine Verlängerung anbringen um der Drehbewegung entgegen zu wirken. Mit Finger an der Verlängerung festhalten und wieder beobachten.
(Die Verlängerung kann fixiert werden- macht aber wieder eine leichte Drehbewegung - über ein Drehgelenk fixieren mit Abstandhölzchen zum Nivelieren)

## Slide 21
Fertige Anordnung mit Beinen
Fotografie: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Fertige Konstruktion mit einem Bein.
Wie kann diese Bewegung auf 2 weitere Beine übertragen werden, so dass pro Seite des Ameisenroboters sich 3 Beine bewegen? -> Überleitung zu letzter Folie

## Slide 22
Wie miteinander verbinden damit 3 bewegte Beine für jeweils 1 Seite des Roboters entstehen? Skizzieren Sie mögliche Lösungen.
Fotografie: Ernest Hägni, FHNW-Tebsio, 2020
Notes: Restliche Zeit restliche Beine anfertigen, bohren und wo nötig halbieren – Aufgabe2 auf Aufgabenblatt 03_Bewegungsapparat
Knobelaufgabe als Hausaufgabe mitgeben an die Lernenden.
-> Die Auflösung wird Bestandteil beim weiteren Bau des Ameisenroboters sein.