## Slide 1
Kybernetik
Zwischen Biologie und Technik
Die Braitenberg Vehikel
Prof. G.N. Di Pietro, Hochschule für Life Sciences

## Slide 2: Kybernetik 1
“Kybernetik ist nach ihrem Begründer Norbert Wiener die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen und deren Analogie zur Handlungsweise von lebenden Organismen“
Prof. Valentino Braitenberg
war ein Hirnforscher, Kybernetiker und Schriftsteller (1926-2011)

## Slide 3: Über den Fachbereich hinaus wurde Valentino Braitenberg insbesondere durch das Buch: “Vehicles –Experiments in Synthetic Psychologie, 1984 MIT Press, Cambridge“ Durch die Untersuchungen von Gehirnen einfacher Organismen angeregt, stellt er darin Vergleiche zwischen dem Verhalten einfachster Lebewesen und künstlichen Maschinen an.
A1

## Slide 4: Gekürztes Zitat aus der Einleitung des genannten Buches:
„Hauptamtlich beschäftige ich mich seit Jahren mit gewissen Strukturen im Inneren von tierischen Gehirnen, die, wegen ihrer Überschaubarkeit oder wegen ihres periodischen Aufbaues, so aussehen als wären sie Teil einer Rechenanlage. (...)
Es wird von Maschinen sehr einfacher Bauart die Rede sein, (...) Das Interessante an den Spielautos der “Vehikeln“ entsteht erst, wenn wir sie mit denselben Augen betrachten, mit denen wir einen Stall lebendiger Tiere betrachten würden: wenn wir sie sozusagen als als Wesen begreifen. Wir werden dann in Versuchung geraten, ihr Verhalten mit psychologischen Ausdrücken zu beschreiben, Und doch wissen wir von vornherein, dass nichts in diesen künstlichen Wesen steckt, was wir nicht selbst in sie eingebaut haben.“2

## Slide 5: Aufbau der Braitenberg-Vehikel
Prinzip:
Braitenberg Vehikel integrieren Sensoren, die direkt an die Aktoren (z.B. Motoren) gekoppelt sind
Die Sensoren melden externe Stimuli an die Motoren, die damit bestimmte Reaktionen auslösen

## Slide 6
Im Folgenden werden einige Vehikel Beispiele betrachtet 3

## Slide 7: Wesen 1, Streunen
Je stärker der Sensor stimuliert wird,
desto schneller dreht sich der Motor.
Das Vehikel bewegt sich immer
In die Richtung, die es gerade innehat.
Nimmt der Reiz zu, fährt es schneller.
Stellen sie sich als Stimulus z.b eine
unkonstante Energie wie z.b. Wärme vor.
So würde ein Tag-Nacht Rhythmus entstehen etc.

## Slide 8: Wesen 2, Furcht und Aggression Anordnung
21.05.21
G.N. di Pietro – LST / IMA
8
Je stärker der Sensor stimuliert wird,
desto schneller dreht sich der Motor.
Die Verknüpfungen zwischen Motoren und Sensoren sind bei Vehikel 2 (a) und (b) unterschiedlich angelegt.

## Slide 9
Wesen 2, Furcht
21.05.21
G.N. di Pietro – LST / IMA
9
21.05.21
G.N. di Pietro – LST / IMA
9
Befindet sich die Quelle auf der linken oder rechten Seite des Vehikels,
dreht sich Vehikel 2 von ihr weg…
-> Vehikel 2 scheint so immer Angst vor der Quelle zu haben
Unwahrscheinlicher Fall:
Befindet sich eine Quelle
gerade vor dem Vehikel,
steuert Vehikel 2 direkt auf
sie zu.

## Slide 10
Wesen 2, Aggression
Befindet sich die Quelle auf der linken oder rechten Seite des Vehikels, dreht sich Vehikel 2 zu ihr hin…
Befindet sich eine Quelle
gerade vor dem Vehikel,
steuert Vehikel 2 direkt auf
sie zu...

## Slide 11: Vehikel 3, (?) Dieses Vehikel besitzt auch zwei Motoren und zwei Sensoren. Aber bei erhöhter Sensorstimulation nimmt die Geschwindigkeit der Motoren ab.
Wie werden sich die
Vehikel 3a und 3b verhalten?
Wie könnte man das Verhalten
benennen?
a
b
Notes: Lernende kurz diskutieren lassen und Meinungen abfragen

## Slide 12
21.05.21
G.N. di Pietro – LST / IMA
12
Befindet sich die Quelle auf der linken oder rechten Seite des Vehikels, nähert sich Vehikel 3(a) der Quelle und blickt sie an.
Befindet sich eine Quelle
gerade vor dem Vehikel,
nähert sich Vehikel 3(a)
der Quelle und stoppt.
Wesen 3,Vehikel a, permanent love

## Slide 13
21.05.21
G.N. di Pietro – LST / IMA
13
Wesen 3, Vehicel b, explorating love
Befindet sich die Quelle auf der linken oder rechten Seite des Vehikels, nähert sich Vehikel 3(b) der Quelle und schaut in die entgegengesetzte Richtung…
vielleicht befindet sich eine andere stärkere Quelle in der Umgebung (explorer)!
Befindet sich eine Quelle gerade
vor dem Vehikel, nähert sich Vehikel
3(b) der Quelle und schaut sie an.

## Slide 14: Abschluss Braitenberg
Obschon diese Anordnungen nur aus einfachsten Maschinen bestehen, erzeugen sie in uns den Eindruck von Verhaltensmustern, wie wir sie bei Lebewesen erwarten würden.
Braitenberg Gedankenexperimente führen bis zu Vehikel Nr.14. Sie zeigen im Weiteren wie schnell eine gewisse Komplexität der Verhaltensweisen und somit auch ein Eindruck von Lebendigkeit bei solchen Vehikeln entstehen kann
Mögliche Anwendungen finden sich in den Steuermechanismen von autonomen Robotern. Beispiel könnte das suchen und finden von Ressourcen etc. sein.

## Slide 15
Braitenberg beschreibt die Auseinandersetzung mit den Vehikeln als lehrreiches Spiel. In diesem Sinne dürfen sie sich gerne angeregt fühlen weitere Konstellationen zwischen Sensoren und Motoren auszudenken und ihre Programmierung ein zu beziehen

## Slide 16
Quellen
1.) https://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik, abgerufen am 3.12.2020
2.) Vehicles –Experiments in Synthetic Psychologie, 1984 MIT Press, Cambridge Mass. In LIT Verlag, Münster 2004, Seite 10
3.) Beispiele mit Vehikeln: Vehicles –Experiments in Synthetic Psychologie, 1984 MIT Press, Cambridge Mass. In LIT Verlag, Münster 2004, Seite 10
Abbildungen:
Alle Grafiken: Ernest Hägni, Tebisio-FHNW, 2020