## Slide 1: Hightech-Textilien
Hightech-Textilien, Untereinheit TTG
Bild: https://www.tecnologia-informatica.com/tecnologia-vestible-wearables-ropa-inteligente/(05.05.2021)
Notes: Textilien sind ein unverzichtbarer Teil unseres alltäglichen Lebens. Sie finden sich nicht nur in Form von Geweben, Gestricken oder Vliesen in Kleidung wieder, sondern auch in technischen Textilien oder Verbundwerkstoffen. Hightech-Textilien sind Textilien, die spezifische Funktionen aufweisen wie z. B. mit silber beschichtete, antibakterielle Textilien für den Klinikbereich oder wasserabweisende und atmungsaktive Sportbekleidung.
Durch die Integration von elektronischen Baugruppen lassen sich Textilien um zahlreiche Funktionen wie zum Beispiel Sensorik oder Beleuchtung erweitern (sogenannte Smart Textiles).
https://www.izm.fraunhofer.de/de/abteilungen/system_integrationinterconnectiontechnologies/arbeitsgebiete/smart_textiles.html
Bild: https://www.solarfabric.com/smart-textiles-wearable-technologies-and-the-new-industrial-revolution/

## Slide 2
Hightech-Textilien
Eingangsbereich der Bischof Textil AG
Beide Bilder: https://www.glasvetia.ch/news/article/2016/10/21/stgaller-spitzen-und-glasvetia-finden-zusammen/(05.05.2021)
Notes: St. Galler Spitze – ein Hightech-Produkt mit Tradition. Die Region St- Gallen war einst eines der weltweit wichtigsten und grössten Herstellungs- und Exportgebiete von Stickereiprodukten. Um 1910 war die Stickereiproduktion mit 18 Prozent der grösste Exportzweig der Schweizer Wirtschaft und über 50 Prozent der Weltproduktion kam aus St. Gallen. Nach einem Einbruch der Nachfrage mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs hat sich die Stickereindustrie einigermassen erholt und noch heute sind St. Galler Spitzen ein beliebtes Ausgangsmaterial für Kreationen der Haute Couture. https://de.wikipedia.org/wiki/St._Galler_Stickerei
Spitze kann z. B. auch am Bau eingesetzt werden. Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Eingangsportal der Bischoff Textil AG in St. Gallen. Hier wurde die Spitze mit Verbundglasfolien einlaminiert. Diese erhalten Strukturen und Effekte der Stickerei und schützen das Textil vor UV-Strahlen.
https://www.glasvetia.ch/news/article/2016/10/21/stgaller-spitzen-und-glasvetia-finden-zusammen/

## Slide 3
Bekleidungsstoffe
Stoffe von Jakob Schläpfer St. Gallen
Michelle Obama trägt St. Galler Spitze
Bild links: https://fi.pinterest.com/pin/836965911972330534/(05.05.2021)
Bild rechts: https://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/mode/natuerlicher-luxus-ein-stoff-fuer-die-grossen-erzaehlungen-1590432/erst-das-senfgelbe-am-abend-1765721.html(05.05.2021)
Notes: Bild links: Jakob Schläpfer ist eine der bekanntesten St. Galler Firmen, die für die Haute Couture Stoffe produzieren. Neben Stickereien (Stoffrolle rechts) und Jaquardgeweben (Stoffrolle links) werden auch Neuheiten wie das Bedrucken von Pailletten entwickelt (Stoffrolle Mitte).
https://shop.jakobschlaepfer.ch/de/
Bild rechts: Michelle Obama trägt 2009 bei der Amtseinführung von Barak Obama ein Kleid aus Spitze der Forster Rohner AG.
http://www.forsterrohner.com/

## Slide 4
Smart Textiles
Interactive Wear
Aufgestickte Leiter
Bild links: https://www.bekaert.com/en/products/basic-materials/textile/conductive-fibers-and-yarns-for-smart-textiles / (05.05.2021)
Bild rechts: https://www.stfi.de/en/forschung/smart-textiles / (05.05.2021)
Notes: Bild links: Intelligente Textilien sind Textilien, die in der Lage sind, Veränderungen in ihrer Umgebung wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Diese Reize können thermisch, mechanisch, chemisch, elektrisch, magnetisch, optisch usw. sein. Intelligente Textilien werden in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Transport, Energie, Schutz, Sicherheit und Kommunikation eingesetzt. Wo auch immer sie eingesetzt werden, bieten intelligente Textilien einen Mehrwert in Form von verbesserter Leistung oder Komfort.
Bild rechts: Studie des Sächsichen Textilforschungs Institutes, es werden leitfähige Textilien verwendet, um leichte, flexible, aber robuste Systeme zu entwickeln und herzustellen. Unter anderem forscht das Institut an schnitthemmende Strukturen mit Alarmfunktion, textile Therapie- und Assistenzsysteme, Leuchtstrukturen, Beschattungssysteme, etc

## Slide 5
Smart Textiles
Medical Smart Textile
Bild: https://www.tecnologia-informatica.com/tecnologia-vestible-wearables-ropa-inteligente/ / (05.05.2021)
Notes: Einige der allgemeinen Anwendungen intelligenter Textilien sind die Gesundheitsfürsorge (Überwachung der Herzfrequenz), Militärabwehr (Warnung vor toxischen Gasen), Sportbekleidung (Überwachung der Leistung von Athleten), Mode und Unterhaltung (Kleidung die auf Licht und Umwelt reagiert).
https://www.dr-hempel-network.com/digital-health-technolgy/smart-textiles-in-healthcare/

## Slide 6
Smart Textiles
Forster Rohner
Making Fashion-Sense / HEK Basel
Bild links: https://www.architonic.com/de/microsite/forster-rohner-textile-innovations/3105100 (05.05.2020)
Bild rechts: https://www.basler-in.ch/post/making-fashion-sense / (05.05.2021)
Notes: e – Broidery ist die Bezeichnung für Textilien mit elektronischen Komponenten wie etwa LEDs, die mittels industrieller Stickerei in textile Flächen integriert werden. https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=536
Bild links: Die St. Galler Firma Forster Rohner hat bei der Entwicklung von e-Broidery mit der Hochschule Luzern Design & Kunst zusammengearbeitet.
http://www.e-broidery.ch/de/
Bild rechts: https://www.basellive.ch/blog/radikal-kreativ-radikal-futuristisch/0dye

## Slide 7
Bekleidungsstoffe
Active Shoes von Christophe Guberan
Bild: http://www.christopheguberan.ch (05.05.2021)
Notes: Active Shoe ist ein Forschungsprojekt von Christoph Guberan, das die Herstellungsmethode eines Schuhs in Frage stellt. Ein 3D-Drucker extrudiert eine Linie aus Kunststoff auf ein dehnbares Gewebe.

## Slide 8
Video: http://www.christopheguberan.ch/active-shoes/ (05.05.2021)
Notes: Der Film zeigt das Aufbringen des Kunststoffs auf das Textil, das sich durch Zusammenziehen zu einem Schuh formt.

## Slide 9
Bekleidungsstoffe
Dehnbares Textil als Grundlage für den 3D Druck
Bild: http://www.christopheguberan.ch (05.05.2021)

## Slide 10
Bekleidungsstoffe
Muster, das auf das Textil aufgebracht wird
Bild: http://www.christopheguberan.ch (05.05.2021)

## Slide 11
Schutzkleidung
Schutz vor Feuer und Hitze
Bild: https://pixabay.com/de/photos//feuerwehrmann-notfall-feuer-2679283 (05.05.2021)

## Slide 12
Medizinische Textilien
Struktur aus Kurzfasern für den Knochenersatz
Bild: https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/itm/forschung/forschungsfelder/anwendungsbereiche/bio-und-medizintextilien/biomedizintechnik (05.05.2021)
Notes: Fasern als Grundbausteine von Implantaten schaffen einen zunehmend wichtigen Schwerpunkt in der Medizin und Gesundheitswirtschaft. Die einstellbaren mechanischen Eigenschaften der flexiblen textilen Materialien und das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen sind wesentliche Gründe für den Einsatz in der Medizin.

## Slide 13
Textile Architektur
Gestricktes Textil als Schalung für Beton
Bild und Info: https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2018/10/strickwerk-traegt-beton.html / (05.05.2021)
Notes: Das Herz der vier Meter hohen, geschwungenen Betonkonstruktion ist gestrickt. Als Schalung dient dem Bauwerk einzig ein mit Stahlseilen gespanntes Textil.

## Slide 14: Textile Fasern
Naturfasern Pflanzliche Fasern Tierische Fasern
Chemiefasern Zellulosische Chemiefasern Synthetische Chemiefasern
Notes: Die folgenden Seiten geben eine Überblick zur Gewinnung bzw. Herstellung von textilen Fasern. Die Hauptgruppen, in die textile Fasern eingeteilt werden können, sind Naturfasern und Chemiefasern.
Naturfasern werden wiederum in pflanzliche und tierische Fasern unterteilt.
Pflanzliche Fasern: Z. B. Baumwolle, Leinen, Jute, Kokos, Sisal …
Tierische Fasern: Z. B. Schafwolle, Kaschmir, Seide, Alpaka, …
Chemiefasern werden in zellulosische und synthetische Chemiefasern unterteilt.
Zellulosische Chemiefasern: Ausgangsmaterial Zellulose (z. B. Holz)
Synthetische Chemiefasern: Ausgangsmaterial Erdöl oder Kohle

## Slide 15
Baumwolle
Baumwollernte
Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Baumwollernter (05.05.2021)
Notes: Die industrielle Produktion von Baumwolle ist problematisch, da grosse Mengen an Wasser und Pestiziden eingesetzt werden.

## Slide 16
Flachs/Leinen
Blühende Flachspflanze
Bild: https://woolpack.ch/webshop/Lein (05.05.2021)
Notes: Die Pflanze, aus der die Leinenfasern in einem aufwändigen Prozess gewonnen werden, heisst Flachs.

## Slide 17
Wolle
Merinoschafe
Bild: http://swimrun-germany.com/merino-im-swimrun (05.05.2021)
Notes: Fasern, die von Schafen stammen werden Wolle genannt, für Haare von anderen Tieren wie z. B. Ziegen, Kamelen oder Alpakas wird der Begriff Haare verwendet.

## Slide 18
Seide
Seidenraupen
Bild: https://www.spektrum.de/news/graphen-futter-macht-stark/1425936(05.05.2021)
Notes: Seidenraupen ernähren sich von Blättern des weissen Maulbeerbaums.

## Slide 19
Seide
Seidenkokons
Bild: https://www.seidenraupen.ch/seide/seidenherstellung/ (05.05.2021)
Notes: Nach vier Wochen spinnen sich die Raupen ein. Der Kokon besteht aus einem Seidenfaden, der bis zu 3000 m lang sein kann. Damit der Faden abgehaspelt werden kann, darf der Schmetterling nicht schlüpfen. Die Kokons werden in heissem Wasser eingeweicht, dadurch löst sich das Sericin, der Seidenleim, der das Kokongespinnst zusammen hält.
Weitere Informationen: https://www.swiss-silk.ch/herstellung-geschichte-1/herstellung-der-seide/
Bild: https://www.daunenspiel.at/shop/bed/seidenweber-collection-spannleintuch-aus-100-seide/

## Slide 20
Zelluloische Chemifasern
Holz, das wichtigste Ausgangsmaterial für zellulosische Chemiefasern
Bild: http://www.proholz.at/zuschnitt/48/die-eigentliche-baumwolle-machen-ja-wir/(05.05.2021)

## Slide 21
Synthetische Chemifasern
Erdöl, der wichtigste Rohstoff für synthetische Chemiefasern
Bild: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe(05.05.2021)

## Slide 22: Textile Flächen
Gruppe Verfahren
Webware > weben
Maschenware > stricken, wirken
Faserverbundstoffe > filzen, kleben, schweissen
Flächenverbundstoffe > beschichten, verbinden, steppen
Notes: Aufgrund des Herstellungsverfahrens können Textilien in vier Gruppen unterteilt werden.

## Slide 23
Webware
Trittwebstuhl
Mechanischer Webstuhl
Bild links: https://www.swedenform.com/webstuehle/(05.05.2021)
Bild rechts:: https://www.deutschlandfunkkultur.de/vom-webstuhl-zum-computer.932.de.html?dram:article_id=130524(05.05.2021)

## Slide 24
Maschenware
Strickmaschine
Bild: https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2018/10/strickwerk-traegt-beton.html(05.05.2021)

## Slide 25
Faserverbundstoffe
Herstellung von Industriefilz
Industriefilz
Bild links: https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/die-letzte-filzfabrik-steht-nahe-am-abgrund/story/31074360(05.05.2021)
Bild rechts: https://portami.ch/produkt/industriefilz-2-30mm/(05.05.2021)

## Slide 26
Flächenverbundstoffe
LKW-Planen («Blachen»)
Bild: https://bieri.ch/materialien/(05.05.2021)
Notes: Das sogenannte Trägergewebe der technischen Textilien besteht aus Kett- und Schussfäden. Die Kettfäden werden unter Spannung gesetzt und wie beim herkömmlichen Webvorgang mit dem Schussfaden zu einem Stoff verwoben.
Abhängig von Einsatz und Bedarf kommen unterschiedliche Garne, Beschichtungsarten und Oberflächenbehandlungen zum Einsatz.

## Slide 27: Literatur
Colchester, C. (2008). Textilien heute. Haupt
Neugebauer, K., & Zimmermann, R. (2009). Textile Materialkunde (2. Aufl.). ABC Propaganda-Verlag
Europa-Lehrmittel (Haan-Gruiten), & Eberle, H. (1995). Fachwissen Bekleidung (4 .Aufl.). Verlag Europa-Lehrmittel